MONTÁŽNY NÁVOD   / dvoj lôžko na  nohách/  : MONA

Pozn

Po rozbalení výrobku zmontujete výrobok nasledovným spôsobom:

- Na spodok kontajnerov namontujte nožičky do pripravených otvorov, použite  skrutky č.1 viď detail A.

- Otvorte ložné plochy a na kovanie v kontajneroch nasaďte 4 ks pružín, viď detail B.

- Ľubovoľnú časť postele, kontajner zodvihnite pri spájanej, vnútornej strane a podložte dve stredové nohy.

- Následne priložte zástenku/čelo/ postele a spojte spojovacou skrutkou resp. M6x60..Nedotahujte!!!

- Priložte druhu časť postele k zastenke a spojte ju skrutkou č. 2. a 3..Nedotahujte!!!

- Teraz spojte obidve časti postele spojovacími skrutkami č.2. a 3. Nakoniec dotiahnite všetky použité skrutky.

Výrobok neumiestňujte vo vlhkých priestorov, neťahajte po podlahe, ale prekladajte.

Prosíme, dodržte odporučenia uvedené aj v návode a výrobok Vám bude dlho slúžiť a prinášať úžitok.

Súpis elementov a montážneho kovania

kovová noha / DET A /    2 ks

Stredová noha, hranol / DET C /     2 ks

Spojovacia skrutka č.2   - Skrutka M6 – 60mm   7ks

Spojovacia skrutka č.3   - Matica + podložka   7 + 7 ks

BTSK – MN 06