MONTÁŽNY NÁVOD

Dvojlôžko, DARINA,

Po rozbalení výrobku zmontujete výrobok nasledovným spôsobom:

- Otvorte ložné plochy a na kovanie v kontajneroch nasaďte 4 ks pružín, detail A.

- Obidve ložné plochy / kontajner / priložte dlhými, neočalúnenými stranami k sebe a  priloženými skrutkami č.1 a 2 ich prichyťte.

- Skrutky nedotiahnite na doraz, nechajte tam určitú vôľu , ktorá Vám pomôže pri montáži čela postele na lepšie nájdenie otvorov pre skrutky.

- Priložte čelo postele ku kontajnerom a spojte ho priloženými skrutkami č.1 a 2.

- Nakoniec dotiahnite všetky použité skrutky.

- Výrobok neumiestňujte vo vlhkých priestorov, neťahajte po podlahe, ale prekladajte.

Prosíme, dodržte odporučenia uvedené aj v návode a výrobok Vám bude dlho slúžiť a prinášať úžitok.

Súpis elementov a montážneho kovania:

Spojovacia skrutka č.1   - Skrutka M6 – 50mm                                  4 ks

Spojovacia skrutka č.2   - Matica M6                                                  4 ks

Podložka                                                                                              2 ks

Pružina na kovanie                                                                4 ks

BTSK – MN 01