MONTÁŽNY NÁVOD :  ATHOS 140

Po rozbalení výrobku zmontujete výrobok nasledovným spôsobom:

- Otvorte ložnú plochu a vyberte servisný balíček .

- Priložte veľkú zástenu k lôžku a spojte ju s lôžkom v 2 bodoch, nedoťahujte.

- Priložte malú zástenku k lôžku a spojte ju s lôžkom v 2 bodoch, nedoťahujte.

- Na spojenie použite spoj. Skrutky M6 x 60+podložku+maticu.

- Všetky šroby dotiahnite.

Po lôžku sa nesmie skakať !!!

Výrobok neumiestňujte vo vlhkých priestorov, neťahajte po podlahe, ale prekladajte.                                            Prosíme, dodržte odporučenia uvedené aj v návode a výrobok Vám bude dlho slúžiť a prinášať úžitok.

Súpis elementov a montážneho kovania:

Spojovacia skrutka    - Skrutka M6 – 60mm .................   4 ks

Matica   ..............................................................4 ks

Podložka............................................................. 8 ks

BTSK – MN 05